МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

городской округ  Пыть-Ях

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«Об утверждении проекта

планировки и межевания

территории микрорайона

№ 8 «Горка» города Пыть-Яха»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава города Пыть-Яха, решением Думы города Пыть-Яха от 15.02.2013 № 195 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования город Пыть-Ях», а также с целью соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности:

- Утвердить проект планировки и межевания территории микрорайона № 8 «Горка» города Пыть-Яха», согласно приложению.

2.	Отделу по внутренней политике, связям с общественными организациями и СМИ управления по внутренней политике (О.В. Кулиш) опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник».

3.	Отделу по обеспечению информационной безопасности (А.А. Мерзляков) разместить постановление на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

4.	Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города.

Глава города Пыть-Яха						             А.Н. Морозов

Приложение

к постановлению администрации

города Пыть-Яха

Проект планировки и межевания территории микрорайона № 8 «Горка»

города Пыть-Яха»

Введение

Документация по планировке территории города Пыть-Ях подготовлена на основании следующих нормативно-правовых актов:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации.

2. Земельный кодекс Российской Федерации.

3. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

4. СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», включая новую редакцию Приложения - Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

6.	СП 31.13330.2010 «СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

7.	СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

8.	СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги».

9. РДС 30-201-98. Система нормативных документов в строительстве. Руководящий документ системы. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации.

10. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.12.2014 № 534-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (с изменениями).

11. Решение Думы города Пыть-Яха от 26.04.2006 № 16 «Об утверждении генерального плана города Пыть-Яха» (с изменениями).

12. Решение Думы города Пыть-Яха от 15.02.2013 № 195 «Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования городской округ город Пыть-Ях» (с изменениями).

13. Решение Думы города Пыть-Яха от 15.12.2015 № 370 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях» (с изменениями).

Разработка данной документации по планировке территории осуществлялась в целях:

- обеспечения более детального планирования развития территории, детализации градостроительных решений;

- установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры;

- установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства.

Часть 1. Проект планировки территории

1. Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории, о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов, и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур

1.1. Общая характеристика территории

Проект планировки выполнен с целью выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

Проект планировки разработан с учетом основных положений Генерального плана города Пыть-Яха, Правил землепользования и застройки города Пыть-Яха, местными нормативами градостроительного проектирования.

Площадь планируемой территории – 85,39 га.

Развитие планируемой территории предусматривается на расчётный срок до 2033 года.

Проектом планировки предусматривается установление красных линий.

В проекте планировки отображены границы планируемых элементов планировочной структуры:

- районов, выделенных в их составе микрорайонов и кварталов с объектами культурно-бытового обслуживания населения;

- территорий общего пользования (в границах проекта планировки выделены территории общего пользования);

- улично-дорожной сети.

Районы 03.02, 03.06, 03.07 – территории общественно-жилой застройки с планировочными кварталами 03.02.01, 03.06.02, 03.06.03, 03.07.01 – 03.07.03.

Проектом планировки устанавливается следующие границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства:

зона многоэтажной жилой застройки;

зона индивидуальной жилой застройки;

зона административно-делового назначения;

зона учебно-образовательного назначения;

зона спортивного назначения;

зона культового назначения;

зона производственного и коммунально-складского назначения;

зона инженерной инфраструктуры;

зона зеленых насаждений общего пользования.

Перечень устанавливаемых зон планируемого размещения представлен в таблице № 1

Таблица № 1

| Условный номер планировочного квартала/наименование вида элемента планировочной структуры | Состав зон планируемого размещения объектов капитального строительства в границах планировочных кварталов |
| --- | --- |
| 1 | 3 |
| 03:02:01 | Зона зеленых насаждений общего пользования; Зона культового назначения; Зона спортивного назначения; |
| 03:06:02 | Зона зеленых насаждений общего пользования; Зона административно-делового назначения; Зона инженерной инфраструктуры; |
| 03:06:03 | Зона зеленых насаждений общего пользования; Зона административно-делового назначения; |
| 03:07:01 | Зона индивидуальной жилой застройки; Зона зеленых насаждений общего пользования; |
| 03:07:02 | Зона индивидуальной жилой застройки; Зона зеленых насаждений общего пользования; |
| 03:07:03 | Зона многоэтажной жилой застройки; Зона учебно-образовательного назначения; Зона зеленых насаждений общего пользования; Зона производственного и коммунально-складского назначения; |
| Территория общего пользования | Зона улично-дорожной сети. |

Проект планировки территории предлагает развитие индивидуальной жилой застройки на свободных территориях, развитие блокированной и многоэтажной жилой застройки.

Развитие индивидуальной и блокированной жилой застройки (до 4 этажей) предлагается за счет свободной территории в квартале, застроенном индивидуальными жилыми домами вдоль улицы Православная.

1.2. Плотность и параметры застройки территории

Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, а также устанавливаемые в отношении таких зон плотность и параметры застройки территории, определены исходя из возможности сочетания, в границах элемента планировочной структуры, на земельных участках различных видов деятельности и возможности создания комфортной многофункциональной городской среды, на основании видов разрешенного использования земельных участков, установленных Правилами землепользования и застройки на территории года Пыть-Яха.

Основные параметры застройки территории представлены в таблице № 2.

Таблица № 2

| Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | Характеристика зоны планируемого размещения объектов капитального строительства |
| --- | --- |
| Зона многоэтажной жилой застройки (от 9 этажей) | Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и площадок для отдыха; размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома |
| Зона малоэтажной жилой застройки (до 4 этажей) | Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома |
| Зона индивидуальной жилой застройки | Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек |
| Зона административно-делового назначения | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека. |
| Зона учебно-образовательного назначения | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом. |
| Зона спортивного назначения | Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. |
| Зона культового назначения | Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2. |
| Зона зеленых насаждений общего пользования | Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными. |
| Зона парков, скверов, бульваров | Размещение парков культуры и отдыха. |
| Зона производственного и коммунально-складского назначения | Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. |
| Зона улично-дорожной сети | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением размещения: - отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места; - служебных гаражей; - стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств |

Баланс планируемого использования территории на 2033 год представлен в таблице № 3

Таблица № 3

| № п/п | Показатель | Площадь, га |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Площадь планируемой территории, в том числе: | 82,63 |
| 1.1 | Жилые зоны, в том числе: | 22,26 |
| 1.1.1 | Зона многоэтажной жилой застройки | 4,79 |
| 1.1.2 | Зона индивидуальной жилой застройки | 17,47 |
| 1.2 | Общественно-деловые зоны, в том числе: | 16,06 |
| 1.2.1 | Зона административно-делового назначения | 10,49 |
| 1.2.2 | Зона учебно-образовательного назначения | 1,37 |
| 1.2.3 | Зона спортивного назначения | 1,38 |
| 1.2.4 | Зона культового назначения | 2,82 |
| 1.3 | Территории рекреационного назначения, в том числе: | 28,10 |
| 1.3.1 | Зона зеленых насаждений общего пользования | 28,10 |
| 1.4 | Зона производственного и коммунально-складского назначения | 0,56 |
| 1.5 | Зона инженерной инфраструктуры | 3,45 |
| 1.6 | Зона улично-дорожной сети | 12,20 |

Основные плотностные показатели территории представлены в таблице № 4

Таблица № 4

| №п/п | Наименование территории | Площадь,га | Численность, чел | Плотность,чел/га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | МКД | 3,31 | 5130 | 155 |
| 3 | ИЖС | 1,45 | 1958 | 135 |

К 2033 году прогнозируются следующие параметры застройки и жилищной обеспеченности:

– существующая застройка сохраняется, за исключением квартала 03.07.03, где освобождается территория под строительство многоквартирных жилых домов;

– предусмотрено размещение многоквартирных жилых домов в границах соответствующей зоны;

– планируется снос ветхого жилья;

– на свободных территориях предусмотрено размещение индивидуальной жилой застройки;

– в условиях реконструкции жилой застройки допускается превышение плотности вышеуказанных показателей населения жилого микрорайона не более, чем на 10 %.

Численность населения к 2033 г. увеличится приблизительно на 7088 человек.

1.3. Характеристика объектов капитального строительства

Объекты федерального и регионального значения на планируемой территории отсутствуют. На расчетный срок размещение на планируемой территории новых объектов не предусмотрено.

Жилая зона в проекте планировки решена в виде микрорайонов и кварталов, включающих в себя объекты социального обеспечения.

Планируемая территория рассматривается с учетом обеспеченности дошкольными образовательными организациями, общеобразовательными организациями и другими объектами социально-культурного и коммунально-бытового назначения.

Существующие объекты местного значения в границах планируемой территории сохраняются на расчетный срок:

-	Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад общеразвивающего вида «Золотой ключик» с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей, проектная мощность – 290 мест;

-	Воскресная школа на территории квартала 03.02.01;

-	Бюджетное учреждение «Пыть-Яхская окружная клиническая больница»;

-	Отделение скорой медицинской помощи;

-	Детская поликлиника;

-	Дневной стационар;

-	Ханты-Мансийский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.

1.3.1. Объекты жилого назначения

Перечень объектов капитального строительства, планируемых к размещению до 2033 года представлены в таблице № 5

Таблица № 5

| № п/п | Наименование объекта капитального строительства | Номер планировочного квартала | Характеристика объекта капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Многоквартирные жилые дома | квартал 03:07:03 | Общая площадь земельных участков 33124,89 кв. м.; Этажность: 9 этажей |
| 2 | Малоэтажные жилые дома блокированного типа (4 объекта) | квартал 03.07.02 | Общая площадь земельных участков 10002,25 кв. м.; Этажность: 1-3 этажа |
| 3 | ИЖС (13 новых объектов) | квартал 03.07.02 | Площадь земельного участка от 766 кв. м. до 1421 кв. м. |

1.3.2 Объекты социальной инфраструктуры

Проектируемые объекты городского обслуживания размещены на территориях различных зон планируемого размещения объектов капитального строительства преимущественно вдоль магистральных улиц общегородского значения – общественные здания административного назначения.

В зонах индивидуальной жилой застройки допускается увеличивать радиус пешеходной доступности дошкольных образовательных организаций до 500 м.

Ближайшая школа за границей проектируемой территории - средняя общеобразовательная школа№4 на территории микрорайона №3 «Кедровый».

В юго-восточной части микрорайона, возле сформировавшегося храмового комплекса, проектом предлагается расположить спортивно-оздоровительный центр мощностью 80 кв. м площади пола. Потребность населения рассматриваемой территории в остальных объектах социально-бытового обслуживания могут быть удовлетворены за счет размещения на первых этажах жилых домов.

Перечень объектов социальной инфраструктуры, планируемых к размещению до 2033 года представлены в таблице № 6

Таблица № 6

| № п/п | Наименование объекта капитального строительства | Месторасположение объекта капитального строительства | Характеристика объекта капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | квартал 03.02.01 | 80 кв.м. площади пола |
| 2 | Торгово-развлекательный центр | квартал 03.06.02 | 13500 кв.м. |
| 3 | Фтизиатрическое отделение и патологоанатомического отделение с Бюро медицинской экспертизы на территории БУ ХМАО-Югры «Пыть-Яхская окружная больница». | квартал 03.06.03 | 250 вскр/год |

1.4. Характеристики объектов транспортной инфраструктуры

В соответствии с программой комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2018-2028 годы планируется строительство автомобильной дороги ул. Православной II очередь с закольцовкой в 8 мкр. «Горка».

В связи с наличием многоэтажной жилой застройки генеральным планом предусмотрено строительство гаражного кооператива в западной части вместимостью 100 машино-мест.

В связи с наличием автобусных маршрутов необходимо строительство остановочных площадок автобусов. Длина остановочной площадки принимается 20 м из расчета остановки одного автобуса.

На территории зоны застройки многоэтажными жилыми домами автостоянки открытого типа для временного хранения легковых автомобилей предусмотрены из расчета не менее чем для 40 процентов индивидуальных легковых автомобилей, принадлежащих жителям, проживающим на данной территории.

Проектом планировки территории предусмотрены места размещения автомобильных стоянок, с учетом максимально допустимого уровня территориальной доступности.

Перечень объектов транспортной инфраструктуры, планируемых к размещению до 2033 года представлены в таблице № 7

Таблица № 7

| № п/п | Наименование объекта капитального строительства | Месторасположение объекта капитального строительства | Характеристика объекта капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Наземные стоянки индивидуального транспорта | 03:07:03 | 71 машино-место |
| 2 | Наземные стоянки индивидуального транспорта | 03:07:02 | 39 машино-мест |
| 3 | Наземные стоянки индивидуального транспорта | 03:07:01 | 27 машино-мест |
| 5 | Физкультурно-оздоровительный комплекс (проект) | 03:02:01 | 50 машино-мест |
| 6 | Торгово-развлекательный центр с паркингом | 03:06:02 | 50 машино-мест |

1.5. Параметры развития системы инженерного обеспечения.

Для обеспечения населения объектами коммунальной инфраструктуры предусматриваются следующие основные направления:

– обеспечение централизованным водоснабжением, водоотведением, теплоснабжением, электроснабжением и системами связи перспективных объектов капитального строительства – за счёт строительства новых участков сетей;

– строительство новой котельной мощностью 40 Гкал/час;

– обеспечение газификации индивидуальной жилой застройки.

1.5.1. Водоснабжение

Микрорайон № 8 «Горка» обслуживает централизованная система водоснабжения «ВОС-2/3».

В соответствии с утвержденной схемой водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период с 2018 по 2028 год проектом планировки предусмотрено строительство магистральных безнапорных сетей водоотведения в микрорайоне № 8 «Горка» по ул. Хрустальная из полимерных труб диаметром 200 мм, общей протяженностью 1,0 км.

Проектом планировки предусмотрено сохранение существующих инженерных коммуникаций. Возможна перекладка сетей в местах размещения новых объектов жилищного строительства.

Проектом планировки предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения, при этом намечается максимальное использование существующих сетей водопровода с заменых труб на больший диаметр, на тех участках, где требует гидравлический расчет.

Для обеспечения возможности перспективного развития планируемой территории, с учетом многоэтажной жилой застройки на планируемой территории необходимо выполнить строительство новых кольцевых сетей водоснабжения, вдоль проектируемых улиц.

На проектируемой водопроводной сети устанавливаются водопроводные колодцы и камеры с арматурой для выпуска воздуха, для выделения ремонтных участков, для сброса воды при опорожнении трубопроводов.

1.5.2. Водоотведение

Самотечные сети канализации проложены с учетом рельефа местности и обеспечивают оптимальный отвод сточных вод от жилых и общественных зданий.

Проектируемые канализационные коллектора выполнены из полиэтилена, диаметром 160-315 мм.

Для обеспечения комфортной среды проживания населения проектом планировки предлагается обеспечить централизованной системой канализации административно-хозяйственные здания и многоэтажную жилую застройку, расположенные на планируемой территории. В зоне индивидуальной жилой застройки предполагается способ очищения в автономных системах канализации – станциях глубокой биологической очистки.

Сточные воды, собираемые самотечными коллекторами с северо-западной части микрорайона, отводятся до проектной канализационной насосной станции (КНС), откуда по двум напорным трубопроводам из полиэтилена, диаметром 110 мм, перекачиваются в существующий стальной магистральный коллектор Ø 500 мм, проходящий вдоль ул. Святослава Федорова.

1.5.3. Теплоснабжение

Проектом предусматривается централизованная система теплоснабжения для проектируемых многоквартирных жилых домов и общественных зданий.

Источником централизованного теплоснабжения микрорайона №8 «Горки» является существующая котельная «Мамонтовская».

1.5.4. Электроснабжение

Проектом предусматривается для электроснабжения объектов микрорайона строительство 5-ти новых трансформаторных подстанций (ТП) проходного типа:

ТП-№ 1 н – 2х400 кВА;

ТП-№ 2 н – 2х250 кВА;

ТП-№ 4 н – 100 кВА;

ТП-№ 5 н – 100 кВА;

ТП-№ 6 н – 160 кВА;

сохранение 4-х существующих ТП;

реконструкция действующей трансформаторной подстанции.

- строительство ЛЭП 6 кВ – 3,421 км

- строительство ЛЭП 0,4 кВ –– 1,138 км.

Марку и сечение кабеля определить после уточнения нагрузок.

1.5.5. Связь и информатизация

Проектом планировки предусмотрено развитие сетей связи планируемого микрорайона №8 «Горка» с возможностью строительства магистральных сетей от существующих сетей ПАО «МТС». Для связи абонентов с автоматической телефонной станций используются кабельные линии связи в подземной канализации. Выдача технических условий на проектирование данного микрорайона осуществляется на дальнейших стадиях проектирования.

1.5.6. Газоснабжение

Присоединение проектируемых зданий выполнить к существующему газопроводу. Трубопроводы системы газоснабжения выполняются из стальных электросварных труб с заводской изоляцией весьма усиленного типа в соответствии с ГОСТ 9.602-2005.

По газопроводам низкого давления газ поступает для нужд общественно-торгового здания и для жилых домов.

Проектируемый газопровод низкого давления прокладывается в подземной траншее. Для прокладки газопровода приняты полиэтиленовые трубы по ГОСТ Р 50838-2009 для прокладки низкого давления.  Проектом предусматривается централизованное газоснабжение населения микрорайона на нужды пищеприготовления и отопления.

В кухнях жилых домов устанавливаются газовые плиты для нужд      пищеприготовления, котлы для нужд отопления.

1.5.7. Ливневая канализация

Покрытие проезжих частей принято усовершенствованного типа. Сопряжение тротуаров с газонами осуществляется бетонным бортовым камнем сечением 0,10 х 0,20 м.

Так как рельеф территории в основном отвечает требованиям, предъявляемым к проектированию дорог, то больших объёмов земляных работ по подсыпке или срезке нет: проектные отметки максимально приближены к существующим.

В КНС-3Г поступают сточные воды от микрорайона № 8 «Горка». От КНС-3Г сточные воды перекачиваются на КОС-3 производительностью 7000 м3/сут и на КОС-2 производительностью 2700 м3/сут. После очистки на КОС-3, стоки выпускаются в реку Большой Балык, после очистки на КОС-2 стоки сбрасываются на рельеф.

1.6. Озеленение и благоустройство

На планируемой территории в настоящее время отсутствуют благоустроенные территории общего пользования. Южная часть микрорайона занята лесной растительностью.

В соответствии с генеральным планом города Пыть-Ях, на территории микрорайона № 8 «Горка» расположены городские леса.

К городским лесам относятся леса, расположенные на землях населенных пунктов.

В городских лесах запрещается:

– использование токсичных химических препаратов;

– осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

– ведение сельского хозяйства;

– разведка и добыча полезных ископаемых;

– строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений.

В соответствии со статьей 23 Лесного кодекса Российской Федерации основными территориальными единицами управления в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов являются лесничества и лесопарки. Лесничества и лесопарки располагаются, в том числе на землях населенных пунктов, на которых расположены городские леса. В отношении таких лесничеств и лесопарков осуществляются установление расчетной лесосеки, проведение лесоустройства, разработка и утверждение лесохозяйственных регламентов, ведение государственного лесного реестра.

В силу части 3 статьи 6 Лесного кодекса Российской Федерации границы земель лесного фонда и границы земель иных категорий, на которых располагаются леса, определяются в соответствии с земельным законодательством, лесным законодательством и законодательством о градостроительной деятельности.

Полномочия по установлению границ лесничеств (лесопарков) в границах поселения или городского округа возложены на Федеральное агентство лесного хозяйства.

В границах микрорайона №8 «Горка» отсутствуют установленные в законодательном порядке границы лесничеств.

В проекте планировки территории, на основании сведений генерального плана города Пыть-Яха, в отношении функциональной зоны «Зона городских лесов и лесопарков» была произведена оценка характеристик площади занятия территории городскими лесами, целесообразности отнесения территорий к городским лесам и установления на них правового режима в соответствии с требованиями действующего законодательства, а также мероприятий по уточнению границ городских лесов с учетом планировочной организации территории и комплексного развития микрорайона на расчетный срок.

В отношении территории размещения городских лесов в границах микрорайона №8 «Горка» проектом планировки территории установлено:

– границы зоны городских лесов и лесопарков уточнены и сформированы с учетом существующей градостроительной ситуации и проектных решений;

– свободные территории в южной части микрорайона, на которых не предусматривается развитие жилищного или коммерческого строительства отведены в зону озелененных территорий общего пользования, в качестве компенсации исключаемых площадей, для сохранения баланса в создании озелененного каркаса территории микрорайона и улучшения ее экологического состояния.

Также проектом планировки территории микрорайона №8 «Горка» в рамках развития территории до 2033 года рекомендуется провести работы по установлению границ лесничеств (лесопарков) в границах городского округа город Пыть-Ях, в том числе на территории микрорайона, в установленном законом порядке.

Важным дополнением к озеленению общего пользования является озеленение внутренних пространств микрорайона на участках дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных школ, территорий жилых групп, участков общественных зданий и сооружений. Уличное озеленение, выполняющее, в основном, защитную функцию, связывает озеленение общего пользования в общую систему озеленения микрорайона.

Озеленение общего пользования территории микрорайона площадью 15,44 га удовлетворит требованиям СП 42.13330.2016 и обеспечит на расчетный срок до 2033 года показатель в размере 18,5 кв. м. площади озеленённых территорий на 1 человека.

1.7. Зоны с особыми условиями использования территории

В состав зон с особыми условиями использования территории вошли следующие зоны:

− санитарно-защитные зоны предприятий, объектов застройки, инженерной инфраструктуры;

− санитарные разрывы от объектов транспортной инфраструктуры (гаражных комплексов) и высоковольтных линий электропередач;

− охранные зоны сетей инженерно-технического обеспечения.

Перечисленные зоны с особыми условиями использования территории учитываются при формировании зон планируемого размещения объектов капитального строительства, расположении линий регулирования застройки и красных линий, установленных проектом планировки.

Перечень охранных зон инженерных коммуникаций, сооружений в нормативных параметрах приведен в таблице № 8

Таблица № 8

| Наименование | Характеристика | Расстояние, м (в каждую сторону) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 05.06.2013 № 476; от 26.08.2013 № 736; от 17.05.2016 № 444; от 21.12.2018 № 1622) |
| ЛЭП | от 1 до 20 кВ | 10 |
| ЛЭП | 35 кВ | 15 |
| ЛЭП | 110 кВ | 20 |
| Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» |
| Кабельные линии связи | подземные | 2 |
| Согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/14) (ред. от 23.12.2019); СП 42.13330.2016 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями № 4). |
| Сети водоснабжения | подземный | 5 |
| Сети канализации | подземный | 5 |
| Согласно СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с изменением № 1); СП 42.13330.2016 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменением № 4). |
| Сети газоснабжения | - | 2 |

1.8. Ведомость координат поворотных точек красных линий представлена в таблице № 9

Таблица № 9

| № точки на плане | Дирекционный угол (° / ' / ") | Расстояние, м | X, м | У, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3:07:03 |
| 1 | 314 15 16 | 248.35 | 926541.930 | 3538491.660 |
| 2 | 28 18 37 | 157.55 | 926715.240 | 3538313.780 |
| 3 | 87 42 48 | 222.84 | 926853.950 | 3538388.500 |
| 4 | 113 12 32 | 58.21 | 926862.840 | 3538611.160 |
| 5 | 169 11 04 | 103.17 | 926839.900 | 3538664.660 |
| 6 | 223 26 57 | 120.73 | 926738.560 | 3538684.020 |
| 7 | 225 06 17 | 154.38 | 926650.890 | 3538601.020 |
| 3:06:02 |
| 8 | 275 22 23 | 15.38 | 926342.760 | 3539374.680 |
| 9 | 280 20 23 | 41.12 | 926344.200 | 3539359.370 |
| 10 | 286 12 15 | 18.85 | 926351.580 | 3539318.920 |
| 11 | 289 46 50 | 18.85 | 926356.840 | 3539300.820 |
| 12 | 293 26 16 | 18.86 | 926363.220 | 3539283.080 |
| 13 | 296 58 23 | 18.83 | 926370.720 | 3539265.780 |
| 14 | 300 35 19 | 18.87 | 926379.260 | 3539249.000 |
| 15 | 304 13 16 | 16.75 | 926388.860 | 3539232.760 |
| 16 | 309 43 38 | 28.16 | 926398.280 | 3539218.910 |
| 17 | 312 45 25 | 46.25 | 926416.280 | 3539197.250 |
| 18 | 315 00 22 | 64.62 | 926447.680 | 3539163.290 |
| 19 | 37 22 35 | 133.68 | 926493.380 | 3539117.600 |
| 20 | 33 58 50 | 26.78 | 926599.610 | 3539198.750 |
| 21 | 30 56 21 | 32.25 | 926621.820 | 3539213.720 |
| 22 | 25 21 27 | 16.77 | 926649.480 | 3539230.300 |
| 23 | 21 21 58 | 16.48 | 926664.630 | 3539237.480 |
| 24 | 12 06 10 | 19.55 | 926679.980 | 3539243.480 |
| 25 | 4 09 00 | 17.69 | 926699.100 | 3539247.580 |
| 26 | 1 01 14 | 32.56 | 926716.740 | 3539248.860 |
| 27 | 1 00 04 | 122.47 | 926749.290 | 3539249.440 |
| 28 | 90 04 51 | 466.62 | 926871.740 | 3539251.580 |
| 29 | 203 54 36 | 270.71 | 926871.080 | 3539718.200 |
| 30 | 203 55 29 | 140.87 | 926623.600 | 3539608.480 |
| 31 | 180 05 19 | 154.79 | 926494.830 | 3539551.350 |
| 32 | 270 46 35 | 148.29 | 926340.040 | 3539551.110 |
| 33 | 271 26 41 | 28.16 | 926342.050 | 3539402.830 |
| 3:06:03 |
| 34 | 315 00 00 | 0.24 | 926507.650 | 3539103.330 |
| 35 | 314 59 19 | 72.65 | 926507.820 | 3539103.160 |
| 36 | 315 00 00 | 25.00 | 926559.180 | 3539051.780 |
| 37 | 315 00 00 | 124.96 | 926576.860 | 3539034.100 |
| 38 | 315 00 00 | 22.дек | 926665.220 | 3538945.740 |
| 39 | 315 00 00 | 23.00 | 926680.860 | 3538930.100 |
| 40 | 315 00 00 | 89.72 | 926697.120 | 3538913.840 |
| 41 | 315 01 01 | 47.14 | 926760.560 | 3538850.400 |
| 42 | 45 02 37 | 110.87 | 926793.900 | 3538817.080 |
| 43 | 90 04 42 | 336.02 | 926872.240 | 3538895.540 |
| 44 | 181 00 42 | 129.67 | 926871.780 | 3539231.560 |
| 45 | 180 59 03 | 25.мар | 926742.130 | 3539229.270 |
| 46 | 184 12 59 | 15.фев | 926717.100 | 3539228.840 |
| 47 | 192 01 42 | 16.89 | 926702.120 | 3539227.740 |
| 48 | 201 21 31 | 13.70 | 926685.600 | 3539224.220 |
| 49 | 209 08 46 | 46.77 | 926672.840 | 3539219.230 |
| 50 | 213 58 35 | 24.96 | 926631.990 | 3539196.450 |
| 51 | 217 22 33 | 130.42 | 926611.290 | 3539182.500 |
| 03.07.02 |
| 52 | 43 60 58 | 36.45 | 926580.220 | 3538559.020 |
| 53 | 45 44 35 | 169.00 | 926606.440 | 3538584.340 |
| 54 | 71 39 49 | 110.17 | 926724.380 | 3538705.380 |
| 55 | 135 38 20 | 51.35 | 926759.040 | 3538809.960 |
| 56 | 135 37 55 | 07.май | 926722.330 | 3538845.860 |
| 57 | 135 38 35 | 56.69 | 926717.290 | 3538850.790 |
| 58 | 134 51 41 | 181.54 | 926676.760 | 3538890.420 |
| 59 | 134 48 38 | 201.29 | 926548.700 | 3539019.100 |
| 60 | 130 09 57 | 32.86 | 926406.840 | 3539161.900 |
| 61 | 225 00 07 | 200.12 | 926385.650 | 3539187.020 |
| 62 | 224 59 35 | 60.75 | 926244.150 | 3539045.510 |
| 63 | 224 59 31 | 103.28 | 926201.190 | 3539002.560 |
| 64 | 251 30 28 | 38.09 | 926128.150 | 3538929.540 |
| 65 | 269 54 57 | 51.24 | 926116.070 | 3538893.420 |
| 66 | 359 59 07 | 156.34 | 926115.980 | 3538842.180 |
| 67 | 359 36 22 | 34.92 | 926272.320 | 3538842.140 |
| 68 | 313 58 46 | 393.11 | 926307.240 | 3538841.900 |
| 3:07:01 |
| 69 | 116 43 06 | 55.11 | 926361.960 | 3539219.510 |
| 70 | 109 14 25 | 46.79 | 926337.180 | 3539268.740 |
| 71 | 100 36 48 | 46.15 | 926321.760 | 3539312.920 |
| 72 | 91 39 40 | 62.44 | 926313.260 | 3539358.280 |
| 73 | 165 51 35 | 228.53 | 926311.450 | 3539420.690 |
| 74 | 224 09 18 | 250.34 | 926089.840 | 3539476.520 |
| 75 | 314 12 25 | 377.64 | 925910.230 | 3539302.130 |
| 76 | 44 56 53 | 266.23 | 926173.540 | 3539031.430 |
| 3:02:01 |
| 77 | 44 07 04 | 430.37 | 925773.440 | 3539204.550 |
| 78 | 345 54 30 | 235.84 | 926082.410 | 3539504.150 |
| 79 | 89 47 30 | 321.83 | 926311.150 | 3539446.730 |
| 80 | 89 29 05 | 20.фев | 926312.320 | 3539768.560 |
| 81 | 89 24 54 | 76.42 | 926312.500 | 3539788.580 |
| 82 | 88 14 47 | янв.96 | 926313.280 | 3539865.000 |
| 83 | 89 24 24 | 76.32 | 926313.340 | 3539866.960 |
| 84 | 70 26 11 | 210.66 | 926314.130 | 3539943.280 |
| 85 | 160 04 23 | 44.45 | 926384.670 | 3540141.780 |
| 86 | 146 15 07 | 63.27 | 926342.880 | 3540156.930 |
| 87 | 213 01 50 | 48.45 | 926290.270 | 3540192.080 |
| 88 | 258 49 13 | 66.33 | 926249.650 | 3540165.670 |
| 89 | 213 18 18 | 144.91 | 926236.790 | 3540100.600 |
| 90 | 165 14 04 | 74.71 | 926115.680 | 3540021.030 |
| 91 | 230 07 15 | 158.68 | 926043.440 | 3540040.070 |
| 92 | 193 15 38 | 60.21 | 925941.700 | 3539918.300 |
| 93 | 179 28 37 | 111.76 | 925883.100 | 3539904.490 |
| 94 | 218 54 01 | 318.57 | 925771.340 | 3539905.510 |
| 95 | 269 25 55 | 229.02 | 925523.420 | 3539705.460 |
| 96 | 312 51 27 | 370.92 | 925521.150 | 3539476.450 |

2. Положение об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения

I этап строительства, реконструкции необходимых для функционирования объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

Объекты транспортной инфраструктуры:

- строительство гаражного кооператива в западной части вместимостью 100 машино-мест.

Объекты социальной инфраструктуры:

Предлагается строительство фтизиатрического отделения и патологоанатомического отделения с Бюро медицинской экспертизы на 250 вскр/год на территории БУ ХМАО-Югры «Пыть-Яхская окружная больница».

Срок реализации I этапа – 2023 год.

II этап строительства, реконструкции необходимых для функционирования объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

Объекты инженерной инфраструктуры:

- строительство новых кольцевых сетей водоснабжения;

- строительство канализационных коллекторов;

- строительство пяти новых трансформаторных подстанций;

- реконструкция действующей трансформаторной подстанции.

Объекты транспортной инфраструктуры:

- строительство автомобильной дороги ул. Православной II очередь с закольцовкой в 8 мкр. «Горка»;

- строительство остановочных площадок автобусов.

Объекты социальной инфраструктуры:

Проектом планировки предусмотрено строительство воскресной школы в квартале 03.02.01.

Срок реализации II этапа – 2033 год.

3. Технико-экономические показатели представлены в таблице № 10.

Таблица № 10.

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Итого до 2030 года |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Площадь планируемой территории, в том числе: | га | 82,63 |
| 1.1.1 | Жилые зоны, в том числе: | га | 22,26 |
| 1.1.1.1 | Зона многоэтажной жилой застройки | га | 4,79 |
| 1.1.2 | Зона индивидуальной жилой застройки | га | 17,47 |
| 1.1.2.1 | Общественно-деловые зоны, в том числе: | га | 16,06 |
| 1.1.2.2 | Зона административно-делового назначения | га | 10,49 |
| 1.1.2.3 | Зона учебно-образовательного назначения | га | 1,37 |
| 1.1.2.4 | Зона спортивного назначения | га | 1,38 |
| 1.1.2.5 | Зона культового назначения | га | 2,82 |
| 1.1.3 | Территории рекреационного назначения, в том числе: | га | 28,10 |
| 1.1.3.1 | Зона зеленых насаждений общего пользования | га | 28,10 |
| 1.1.4 | Зона производственного и коммунально-складского назначения | га | 0,56 |
| 1.1.5 | Зона инженерной инфраструктуры | га | 3,45 |
| 1.1.6 | Зона улично-дорожной сети | га | 12,20 |
| 3.1 | Дошкольные образовательные организации (детские сады) | мест | 280 |
| 3.2 | Общеобразовательные организации (общеобразовательные школы) | мест |  |
| 3.3 | Объекты здравоохранения | посещений | 300 |
| 4.1 | Протяженность улично-дорожной сети, в том числе: | км | 3,96 |
| 4.1.1 | Магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные | км | 3,01 |
| 4.1.2 | Улицы и дороги местного значения | км | 0,95 |

Чертеж планировки территорий

Часть 2. Проект межевания территории

Подготовка проекта межевания территории осуществляется с целью:

1) определения местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков;

2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

Проект межевания разработан с учетом Правил землепользования и застройки города Пыть-Яха, местными нормативами градостроительного проектирования.

Площадь планируемой территории – 85,39 га.

Развитие планируемой территории предусматривается на расчётный срок до 2033 года.

Согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости, границы проекта межевания территории расположены в границах кадастровых кварталов:

Территория представлена индивидуальными жилыми домами с придомовыми земельными участками. Значительная часть рассматриваемой территории - земли, государственная собственность на которые не разграничена.

Объектов культурного наследия на планируемой территории не выявлено, соответствующих зон проектом планировки не устанавливается.

2.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования.

Общие сведения об образуемых и (или) изменяемых земельных участках, о способах их образования, вид разрешенного использования образуемых и (или) изменяемых земельных участков представлены в таблице № 11.

Таблица № 11

| № п/п | Условный номер образуемого земельного участка | Площадь образуемого земельного участка, кв. м. | Планируемая категория образуемого земельного участка | Планируемый вид разрешенного использования образуемого земельного участка | Способ образования земельного участка | Кадастровый номер исходного земельного участка/квартала | Информация о резервировании/ изъятии для муниципальных нужд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | :ЗУ1 | 1094,56 | Земли населённых пунктов | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Образование из земель государственной неразграниченной собственности | 86:15:0000000 | - |
| 2 | :ЗУ2 | 1024,04 | Земли населённых пунктов | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Образование из земель государственной неразграниченной собственности | 86:15:0000000 | - |
| 3 | :ЗУ3 | 1023,81 | Земли населённых пунктов | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Образование из земель государственной неразграниченной собственности | 86:15:0000000 | - |
| 4 | :ЗУ4 | 1024,04 | Земли населённых пунктов | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Образование из земель государственной неразграниченной собственности | 86:15:0000000 | - |
| 5 | :ЗУ5 | 1011,82 | Земли населённых пунктов | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Образование из земель государственной неразграниченной собственности | 86:15:0000000 | - |
| 6 | :ЗУ6 | 1117,44 | Земли населённых пунктов | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Образование из земель государственной неразграниченной собственности | 86:15:0000000 | - |
| 7 | :ЗУ7 | 1412,81 | Земли населённых пунктов | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Образование из земель государственной неразграниченной собственности | 86:15:0000000 | - |
| 8 | :ЗУ8 | 811,82 | Земли населённых пунктов | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Образование из земель государственной неразграниченной собственности | 86:15:0000000 | - |
| 9 | :ЗУ9 | 766,78 | Земли населённых пунктов | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Образование из земель государственной неразграниченной собственности | 86:15:0000000 | - |
| 10 | :ЗУ10 | 932,86 | Земли населённых пунктов | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Образование из земель государственной неразграниченной собственности | 86:15:0000000 | - |
| 11 | :ЗУ11 | 906,44 | Земли населённых пунктов | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Образование из земель государственной неразграниченной собственности | 86:15:0000000 | - |
| 12 | :ЗУ12 | 894,69 | Земли населённых пунктов | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Образование из земель государственной неразграниченной собственности | 86:15:0000000 | - |
| 13 | :ЗУ13 | 1086,28 | Земли населённых пунктов | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Образование из земель государственной неразграниченной собственности | 86:15:0000000 | - |
| 14 | :ЗУ14 | 1421,03 | Земли населённых пунктов | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Образование из земель государственной неразграниченной собственности | 86:15:0101027 | - |
| 15 | :ЗУ15 |  | Земли населённых пунктов | «Блокированная жилая застройка» (2.3) |  | 86:15:0101027 | - |
| 16 | :ЗУ16 |  | Земли населённых пунктов | «Блокированная жилая застройка» (2.3) | Образование из земель государственной неразграниченной собственности | 86:15:0101027 | - |
| 17 | :ЗУ17 |  | Земли населённых пунктов | «Блокированная жилая застройка» (2.3) | Образование из земель государственной неразграниченной собственности | 86:15:0101027 | - |
| 18 | :ЗУ18 |  | Земли населённых пунктов | «Блокированная жилая застройка» (2.3) | Образование из земель государственной неразграниченной собственности | 86:15:0101027 | - |
| 19 | :ЗУ19 | 28059,64 | 2260,64 | «Здравоохранение» (3.4) | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 86:15:0101025:9 с землями государственной неразграниченной собственности | 86:15:0101025 | - |
| 20 | :ЗУ20 | 17387,83 | 2572,78 | «Служебные гаражи» (4.9) | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 86:15:0101021:161 с землями государственной неразграниченной собственности | 86:15:0101025 | - |
| 21 | :ЗУ21 | 9252,34 | 2319,16 | «Предпринимательство» (4.0) | Перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 86:15:0101021:24; 86:15:0101021:2736 с землями государственной неразграниченной собственности | 86:15:0000000 | - |
| 22 | :ЗУ22 | 10207,30 | 2849,67 | «Спорт» (5.1) | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 86:15:0101027:27 с землями государственной неразграниченной собственности | 86:15:0101027 | - |
| 23 | :ЗУ23 | 9688,32 | Земли населённых пунктов | «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» (2.6) | Перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 86:15:0101020:1, 86:15:0101020:78 с землями государственной неразграниченной собственности | 86:15:0101020 | - |
| 24 | :ЗУ24 | 4145,80 | Земли населённых пунктов | «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» (2.6) | Образование из земель государственной неразграниченной собственности | 86:15:0101020 | - |
| 25 | :ЗУ25 | 3659,54 | Земли населённых пунктов | «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» (2.6) | Перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 86:15:0101020:1, 86:15:0101020:78, 86:15:0101020:1093, 86:15:0101020:67, 86:15:0101020:32 с землями государственной неразграниченной собственности | 86:15:0101020 | - |
| 26 | :ЗУ26 | 5817,36 | Земли населённых пунктов | «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» (2.6) | Перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 86:15:0101020:1541, 86:15:0101020:1086 с землями государственной неразграниченной собственности | 86:15:0101020 | - |
| 27 | :ЗУ27 | 3704,25 | Земли населённых пунктов | «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» (2.6) | Образование из земель государственной неразграниченной собственности | 86:15:0101020 | - |
| 28 | :ЗУ28 | 3781,86 | Земли населённых пунктов | «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» (2.6) | Образование из земель государственной неразграниченной собственности | 86:15:0101020 | - |

2.2 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд представлены в таблице № 12.

Таблица № 12

| № п/п | Условный номер образ. земельн. участка | Площадь образ. земельн. участка, кв. м. | Планируемая категория образуемого земельного участка | Планируемый вид разрешенного использования образуемого земельного участка | Способ образования земельного участка | Кадастровый номер исходного земельного участка/квартала | Информация о резервировании /изъятии для муниципальных нужд | Отнесение к территории общего пользования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | :ЗУ1 | 3658,68 | Земли населённых пунктов | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Перераспределение земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Образование из земель государственной неразграниченной собственности | - | Территории общего пользования |
| 2 | :ЗУ2 | 8473,47 | Земли населённых пунктов | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Перераспределение земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Образование из земель государственной неразграниченной собственности | - | Территории общего пользования |
| 3 | :ЗУ3 | 3925,17 | Земли населённых пунктов | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Перераспределение земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Образование из земель государственной неразграниченной собственности | - | Территории общего пользования |
| 4 | :ЗУ4 | 3592,84 | Земли населённых пунктов | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Перераспределение земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Образование из земель государственной неразграниченной собственности | - | Территории общего пользования |
| 5 | :ЗУ5 | 2776,99 | Земли населённых пунктов | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Перераспределение земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Образование из земель государственной неразграниченной собственности | - | Территории общего пользования |
| 6 | :ЗУ6 | 8002,44 | Земли населённых пунктов | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Перераспределение земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Образование из земель государственной неразграниченной собственности | - | Территории общего пользования |
| 7 | :ЗУ7 | 4258,70 | Земли населённых пунктов | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Перераспределение земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Образование из земель государственной неразграниченной собственности | - | Территории общего пользования |

2.3. Виды разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской Федерации

Вид разрешенного использования земельных участков принят в соответствии с классификатором, утвержденным приказом Росреестра России от 10.11.2020 № П/0412.

Виды разрешенного использования образуемых земельных участков приведены в таблицах № 11 и № 12.

2.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков)

В соответствии со статьей 23 Лесного кодекса Российской Федерации основными территориальными единицами управления в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов являются лесничества и лесопарки. Лесничества и лесопарки располагаются, в том числе на землях населенных пунктов, на которых расположены городские леса. В отношении таких лесничеств и лесопарков осуществляются установление расчетной лесосеки, проведение лесоустройства, разработка и утверждение лесохозяйственных регламентов, ведение государственного лесного реестра.

В границах планируемой территории отсутствуют установленные в законодательном порядке границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.

В соответствии с Генеральным планом города Пыть-Яха проектом планировки территории уточнены границы городских лесов и лесопарков с учетом существующего землепользования.

Проектом планировки территории рекомендуется провести работы по установлению границ лесничеств (лесопарков) в границах городского округа город Пыть-Ях, в том числе на территории микрорайона.

Проектом межевания территории образование лесных участков не предусмотрено.

5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с Градостроительным Кодексом для территориальных зон.

Чертеж межевания территории