Приложение № 1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

городской округ Пыть-Ях

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«Об утверждении проекта

планировки и межевания

территории промзона

«Центральная» г. Пыть-Яха»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава города Пыть-Яха, постановления администрации города Пыть-Яха от 27.07.2022 № 329 «Об утверждении правил землепользования и застройки города Пыть-Яха», а также с целью соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности:

- Утвердить проект планировки и межевания территории промзона «Центральная» г. Пыть-Яха, согласно приложению.

2.	Отделу по внутренней политике, связям с общественными организациями и СМИ управления по внутренней политике (О.В.Кулиш) опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник» и дополнительно направить для размещения в сетевом издании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - pyt-yahinform.ru.

3.	Отделу по обеспечению информационной безопасности (А.А. Мерзляков) разместить постановление на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

4.	Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города.

Глава города Пыть-Яха						             А.Н. Морозов

Приложение

к постановлению администрации

города Пыть-Яха

Проект планировки и межевания территории промзона

«Центральная» г. Пыть-Яха

Введение

Документация по планировке территории города Пыть-Ях подготовлена на основании следующих нормативно-правовых актов:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации.

2. Земельный кодекс Российской Федерации.

3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

4. СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 (ред. от 28.02.2022) «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

6.	СП 31.13330.2021. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84*.

7.	 СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 «Мероприятия по соблюдению охранных зон тепловых сетей».

8.	СП 34.13330.2021. Свод правил. Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02-85*.

9. РДС 30-201-98. Система нормативных документов в строительстве. Руководящий документ системы. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации.

10. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.12.2014 № 534-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (с изменениями).

11. Решение Думы города Пыть-Яха от 26.04.2006 № 16 «Об утверждении генерального плана города Пыть-Яха» (с изменениями).

12. Постановление администрации города Пыть-Яха от 27.07.2022 № 329 «Об утверждении правил землепользования и застройки города Пыть-Яха».

13. Решение Думы города Пыть-Яха от 12.10.2021 № 13 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования на территории города Пыть-Яха».

Разработка данной документации по планировке территории осуществлялась в целях:

- обеспечения более детального планирования развития территории, детализации градостроительных решений;

- установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры;

- установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства.

Часть 1. Проект планировки территории

1. Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории, о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов, и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур

1.1. Общая характеристика территории

Проектируемая территория находится по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Пыть-Ях, промзона Центральная, кадастровый квартал 86:15:0101029.

Границами планируемой территории являются:

-	на западе - ул. Солнечная;

-	на востоке - земельные участки с КН 86:15:0101029:28, 86:15:0101029:29;

-	на севере - земельный участок с КН 86:15:0101029:3;

-	на юге - земельный участок с КН 86:15:0101029:32.

Ориентировочная площадь проектируемой территорий составляет 9,7 га.

1.2. Плотность и параметры застройки территории

Территория проектирования предназначена для строительства объектов, в соответствии с основными видами разрешенного использования и предельными параметрами строительства, соответствующими территориальным зонам: Р-1 (Зона рекреационного назначения). Р-2 (Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса).

Основные параметры застройки

Предельные параметры застройки определены в соответствии с ПЗиЗ города Пыть-Яха (утв. Постановлением администрации города Пыть-Яха «Об утверждении правил землепользования и застройки города Пыть-Яха» от 27.07.2022 № 329-па)

Предельные параметры застройки определены для каждого проектируемого участка.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства.

Проектный ЗУ1 находится в зоне Р-1, вид разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (код 12.0.1)»

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Проектный ЗУ2, находится в зоне Р-2, вид разрешенного использования «Общественное питание (код 4.6)»

- минимальная ширина участка 46 м (не противоречит предельному параметру, минимальная ширина ЗУ-15 м;

- площадь участка 3438 кв. м (не противоречит предельному параметру, минимальная площадь ЗУ - 400 кв. м, максимальная площадь ЗУ - 5000 кв. м);

- отступ от границ земельного участка - 3 м (не противоречит предельному параметру, минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м);

- процент застройки в границах земельного участка составит:

S застр. /S участка=864/3438=4125/10646=0,25 или 25% (не противоречит предельному параметру, максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.0 %, минимальный процент застройки в границах земельного участка: посадочных мест до 40 – 15 %; посадочных мест свыше 40 – 20,0 %).

Проектный ЗУ3, находится в зоне Р-2, вид разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (код 12.0.1)»

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Характеристики планируемых объектов капитального строительства

Проектом планировки предусмотрено размещение следующих объектов капитального строительства.

Проектный ЗУ1 находится в зоне Р-1, вид разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (код 12.0.1)»

Проектом предлагается размещение придорожной стоянки (парковки) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, площадь застройки 8863 кв. м (предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению).

Проектный ЗУ2, находится в зоне Р-2, вид разрешенного использования «Общественное питание (код 4.6)»

Проектом предлагается размещение столовой, площадь застройки 864 кв.м , 1 этаж (не противоречит предельному параметру -максимальное количество этажей -3), 40 посадочных мест.

Проектный ЗУ3, находится в зоне Р-2, вид разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (код 12.0.1)»

Проектом предлагается размещение придорожной стоянки (парковки) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, площадь застройки 22535 кв. м (предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению).

1.3. Параметры планируемого развития территории

1.3.1. Транспортная инфраструктура

В районе проектируемой территории улично-дорожная сеть уже сложилась.

Проектом предлагается строительство основного проезда от ул. Солнечной до существующих проездов и вдоль проектируемых участков (ЗУ2, ЗУ3). В соответствии с таблицей 8 «Местных нормативов градостроительного проектирования на территории г. Пыть-Яха» ширина основного проезда 5, 5 м, протяженность порядка 636 м.

Проектом не предусматривается организация пассажирского и автомобильного транспорта на планируемой территории.

1.3.2. Параметры развития системы инженерного обеспечения.

Проектом предусмотрены следующие виды оборудования и оснащения здания.

1.3.2.1. Водоснабжение

Планируется бурение скважины.

1.3.2.2. Водоотведение

Водоотведение бытовых стоков предусмотрено в септики.

Ливневая канализация

Рельеф территории на рассматриваемом участке относительно ровный, направление уклона в восточном направлении. Абсолютные отметки поверхности земли находятся в пределах от 56.0 до 50.0 м.

Схема вертикальной планировки выполнена по осям проездов в максимальном приближении к отметкам существующего рельефа и обеспечивает организацию стока поверхностных вод с проектируемой территории проектными уклонами за пределы участка в существующую водоотводную канаву, которая проходит вдоль ул. Солнечная. Проектом предусматривается укрепление стенок существующей водоотводной канавы.

Отвод поверхностных вод предусматривается сетью открытых лотков. Закрытая сеть предусмотрена только на пересечении с проездами с укладкой железобетонных труб или железобетонных лотков, перекрытых железобетонными плитами.

Отвод поверхностного стока намечается самотеком. Сточные воды от планируемой территории поступают в КНС-3Г. От КНС-3Г сточные воды перекачиваются на КОС-3 производительностью 7000 м3/сут и на КОС-2 производительностью 2700 м3/сут. После очистки на КОС-3, стоки выпускаются в реку Большой Балык, после очистки на КОС-2 стоки сбрасываются на рельеф.

1.3.2.3. Теплоснабжение

Теплоснабжение не предусматривается.

1.3.2.4. Электроснабжение

На территории располагаются объекты электросетевого хозяйства: воздушные линии электропередачи напряжением 6 кВ и 35 кВ.

На основании Акта об осуществлении технологического присоединения №190 ТУ/21 проектом предлагается на ВЛ -6 кВ ф.216-03 с оп.5-1 по оп. 5-4 установка трансформаторной подстанция 6/0,4 кВ. К проектируемой трансформаторной подстанции предусматривается подключение сетей 0.4 кВ для наружного освещения территории и запитывания объектов капитального строительства.

Марку и сечение проектных линий электропередачи необходимо определить после уточнения нагрузок. Трассировка, место подключения, используемые материалы должны определяться на дальнейших стадиях проектирования.

Для подключения к существующим объектам электроснабжения необходимо получить технические условия на подключение и разрешения на производство работ. Все решения согласовать с эксплуатирующей организацией.

Способы и необходимые нормы потребления энергоресурсов рассчитываются в проектах на каждый объект строительства.

Протяженность сетей электроснабжения на проектируемом участке порядка 437 м.

1.3.2.5. Связь и информатизация

Связь и информатизация не предусматривается проектом.

1.3.2.6. Газоснабжение

Газоснабжение не предусматривается.

1.4. Сохраняемые, отменяемые и устанавливаемые красные линии, и линии застройки на рассматриваемой территории

Красные линии настоящим проектом не устанавливаются.

1.5. Инженерная подготовка и вертикальная планировка рассматриваемой территории

Исходя из гидрогеологических условий рассматриваемой территории, при ее градостроительном освоении возникает необходимость проведения работ по вертикальной планировке участка.

Рельеф территории на рассматриваемом участке относительно ровный, направление уклона восток. Абсолютные отметки поверхности земли находятся в пределах от 56.0 до 50.0 м.

Схема вертикальной планировки выполнена по осям проездов в максимальном приближении к отметкам существующего рельефа и обеспечивает организацию стока поверхностных вод с проектируемой территории проектными уклонами за пределы участка.

Определение проектных отметок реконструируемых проезжих частей диктовалось наличием существующих сохраняемых инженерных коммуникаций.

Минимальный продольный уклон принят – 1 ‰, максимальный – 21 ‰. При разработке вертикальной планировки было определено наиболее целесообразное местоположение проезда с минимальными земляными работами.

Продольные уклоны по дорогам приняты в пределах нормативных показателей. Проезжие части предусматриваются асфальтированными, с обеих сторон они ограждаются бетонным бортовым камнем в соответствии с требованиями СНиП.

1.6.  Зоны с особыми условиями использования территории

На проектируемой территории устанавливаются следующие охранные зоны электросетевых объектов.

Охранные зоны действующих электросетевых объектов определяются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

1.6.1 Охранные зоны

а) вдоль воздушных линий электропередачи — в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии:

2 м – для ВЛ напряжением до 1 кВ;

10 м – для ВЛ напряжением 1-20 кВ;

15 – для ВЛ напряжением 35 кВ

б) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте "а" настоящего документа, применительно к высшему классу напряжения подстанции.

1.6.2. Мероприятия по соблюдению охранных зон электросетевых объектов.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ);

г) разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

д) размещать свалки;

е) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;

г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:

а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные земельные участки и иные объекты недвижимости, расположенные в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).

Для получения письменного решения о согласовании осуществления действий, заинтересованные лица обращаются с письменным заявлением к сетевой организации (ее филиалу, представительству или структурному подразделению), ответственной за эксплуатацию соответствующих объектов электросетевого хозяйства, не позднее чем за 15 рабочих дней до осуществления необходимых действий.

Сетевая организация в течение 2 дней с даты поступления заявления рассматривает его и принимает решение о согласовании (отказе в согласовании) осуществления соответствующих действий.

Письменное решение о согласовании (отказе в согласовании) осуществления действий, вручается заявителю либо направляется ему почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Заявитель также информируется сетевой организацией о принятом решении с использованием факсимильных или электронных средств связи в случае, если в заявлении указано на необходимость такого информирования.

Отказ в согласовании действий допускается, если осуществление соответствующих действий нарушает требования, установленные нормативными правовыми актами, и может повлечь нарушение функционирования соответствующих объектов электросетевого хозяйства. Отказ должен быть мотивированным и содержать ссылки на положения нормативных правовых актов, которые будут нарушены вследствие производства заявителем соответствующих работ (осуществления соответствующих действий).

Лица, получившие решение о согласовании осуществления действий в охранных зонах, обязаны осуществлять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность объектов электросетевого хозяйства.

Санитарно-защитные зоны производственных объектов и санитарный разрыв линий железнодорожного транспорта отображены в соответствии с Генеральным планом г. Пыть-Ях.

1.7. Положение об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения

Проектом предлагается развитие территории разбить на следующие этапы:

1 Этап:

Проведение кадастровых работ.

2 Этап:

Предоставление вновь сформированных проектом участков под предлагаемую проектом застройку.

3. Этап:

Разработка проектно-сметной документации для строительства объектов капитального строительства инженерных сетей и проездов.

ЗУ1

Подготовка проектно-сметной документации для строительства стоянки транспортных средств.

ЗУ2

Подготовка проектно-сметной документации для строительства: инженерных сетей, проезда, здания столовой.

ЗУ3

Подготовка проектно-сметной документации для строительства инженерных сетей, проезда ,стоянки транспортных средств.

4. Этап:

Строительство планируемых объектов капитального строительства и их подключение к инженерным коммуникациям.

ЗУ1

Строительства стоянки транспортных средств.

ЗУ2

Строительства: инженерных сетей, проезда, здания столовой.

ЗУ3

Строительства инженерных сетей, проезда, стоянки транспортных средств.

5. Этап:

Ввод объектов капитального строительства и инженерных коммуникаций в эксплуатацию.

Чертеж планировки территорий

Часть 2. Проект межевания территории

Проектом межевания предусматривается образование земельных участков: ЗУ1, ЗУ2, ЗУ3.

Основные положения проекта межевания территории:

Участок: ЗУ1 образуется из неразграниченных земель муниципальной собственности в кадастровом квартале с номером 86:15:0101029.

Участок: ЗУ2 образуется из неразграниченных земель муниципальной собственности в кадастровом квартале с номером 86:15:0101029.

Участок: ЗУ3 образуется из неразграниченных земель муниципальной собственности в кадастровом квартале с номером 86:15:0101029.

Сведения об использованных материалах по установлению границ земельных участков и особенностях межевания.

Проект межевания территории разрабатывается для территории, в границах существующих красных линий.

Подготовка проекта межевания проводилась с целью обоснования оптимальных размеров и границ земельных участков для проектируемых объектов капитального строительства.

Основными задачами проекта межевания являются:

- определение местоположения границ образуемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства;

- обоснование оптимальных размеров образуемых земельных участков;

- определение видов разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки и градостроительными регламентами.

При разработке проекта межевания территорий обеспечено соблюдение следующих требований:

- границы проектируемых земельных участков устанавливаются в зависимости от функционального назначения территориальной зоны и обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости, включая проезды, проходы к ним.

При определении границ земельных участков использовались следующие материалы:

1. Проект планировки территории, включая красные линии и линии градостроительного регулирования.

2. Кадастровый план территории с номером: 86:15:0101029.

Проверка на соответствие градостроительным регламентам производились в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Пыть-Ях (утв. Постановлением администрации города Пыть-Яха «Об утверждении правил землепользования и застройки города Пыть-Яха» от 27.07.2022 № 329-па).

Образуемые земельные участки располагаются в территориальных зонах: Р-1 (Зона рекреационного назначения). Р-2 (Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса).

Для проектных участков определены следующие основные виды разрешенного использования:

ЗУ1 находится в зоне Р-1, вид разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (код 12.0.1)»;

ЗУ2, находится в зоне Р-2, вид разрешенного использования «Общественное питание (код 4.6)»;

ЗУ3, находится в зоне Р-2, вид разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (код 12.0.1)».

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для данных видов разрешенного использования следующие:

«Улично-дорожная сеть (код 12.0.1)»

Не подлежат установлению

«Общественное питание (код 4.6)»

Не подлежат установлению

Минимальная ширина земельного участка - 15 м.

Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.

Максимальная площадь земельного участка - 5000 кв. м.

Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.

Максимальное количество этажей - 3.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0 %.

Минимальный процент застройки в границах земельного участка:

посадочных мест до 40 – 15 %;

посадочных мест свыше 40 – 20,0 %.				Сведения об изменяемых земельных участках согласно сведениям из ЕГРН представлены в таблице № 3

Таблица № 3

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Вид разрешенного использования | Адрес земельного участка | Площадь участка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 86:15:0101023:103 | Под территорию общего пользования | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Пыть-Ях, мкр № 5 | 7583 |
| 2 | 86:15:0101023:113 | Под многоквартирный жилой дом № 18 с придомовой территорией | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Пыть-Ях, мкр 5 Солнечный, д 18 | 2787 |
| 3 | 86:15:0101023:115 | Под многоквартирный жилой дом № 10/3 с придомовой территорией | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Пыть-Ях, мкр 5 Солнечный, д 10/3 | 2120 |
| 4 | 86:15:0101023:117 | Под территорию общего пользования | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. 5-й | 19715 |
| 5 | 86:15:0101023:119(1) | Под многоквартирный жилой дом № 24 с придомовой территорией | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. 5-й, д. 24 | 4922 |
| 6 | 86:15:0101023:119(2) | Под многоквартирный жилой дом № 24 с придомовой территорией | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. 5-й, д. 24 | 4922 |
| 7 | 86:15:0101023:12 | для обслуживания и благоустройства жилого пятиэтажных дома №15 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Пыть-Ях, мкр 5 Солнечный, д 16 | 3261 |
| 8 | 86:15:0101023:2712 | под строительство многоквартирного жилого дома | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. № 5 Солнечный, строительный № 19, 2 очередь | 4194 |
| 9 | 86:15:0101023:2849 | под многоквартирный жилой дом с придомовой территорией | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. №5 Солнечный, д.27 | 2880 |
| 10 | 86:15:0101023:2850 | под многоквартирный жилой дом с придомовой территорией | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. №5 Солнечный, д.20 | 1656 |
| 11 | 86:15:0101023:2852 | под многоквартирный жилой дом с придомовой территорией | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. №5 Солнечный, д.15 | 2828 |
| 12 | 86:15:0101023:2853 | под многоквартирный жилой дом с придомовой территорией | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. №5 Солнечный, д. 12 | 3345 |
| 13 | 86:15:0101023:2854 | под многоквартирный жилой дом с придомовой территорией | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. №5 Солнечный, д.9 | 3116 |
| 14 | 86:15:0101023:2855 | под многоквартирный жилой дом с придомовой территорией | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. №5 Солнечный, д. 2 | 2729 |
| 15 | 86:15:0101023:2858 | под многоквартирный жилой дом с придомовой территорией | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. №5 Солнечный, д.10 | 2073 |
| 16 | 86:15:0101023:2859 | под многоквартирный жилой дом с придомовой территорией | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. №5 Солнечный, д.5 | 2778 |
| 17 | 86:15:0101023:2860 | под многоквартирный жилой дом с придомовой территорией | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. №5 Солнечный, д. 1 | 2122 |
| 18 | 86:15:0101023:2862 | под многоквартирный жилой дом с придомовой территорией | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. №5 Солнечный, д.14 | 4252 |
| 19 | 86:15:0101023:61 | под строительство жилого дома | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Пыть-Ях, мкр 5 Солнечный, д 33 | 11502 |
| 20 | 86:15:0101023:82 | под строительство многоэтажного жилого дома 22 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Пыть-Ях, мкр 5 Солнечный, д 22 | 5340 |
| 21 | 86:15:0101023:88 | Под строительство детского сада на 290 мест в микрорайоне № 5 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. № 5 Солнечный, д. 33 | 7089 |

2.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования.

Общие сведения об образуемых и (или) изменяемых земельных участках, о способах их образования, вид разрешенного использования образуемых и (или) изменяемых земельных участков приведены в таблице № 4.

Таблица № 4

| № | Кадастровый номер | Адрес | Площадь, кв.м | Возможный способ образования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Образуемые земельные участки |
| 1 | :ЗУ1 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Пыть-Ях, промзона «Центральная», ул. Солнечная | 8863 | Образуется из неразграниченных земель муниципальной собственности в кадастровом квартале с номером 86:15:0101029 |
| 2 | :ЗУ2 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Пыть-Ях, промзона «Центральная», ул. Солнечная | 3438 | Образуется из неразграниченных земель муниципальной собственности в кадастровом квартале с номером 86:15:0101029 |
| 3 | :ЗУ3 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Пыть-Ях, промзона «Центральная», ул. Солнечная | 22535 | Образуется из неразграниченных земель муниципальной собственности в кадастровом квартале с номером 86:15:0101029 |

2.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования.

Все образуемые земельные участки имеют категорию земли населенного пункта.

Проектом межевания не предусмотрены земельные участки, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования.

2.3. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков в отношении которых предполагается резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.

Резервирование и (или) изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд, проектными решениями не предусмотрено.

2.4. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных ГрК РФ.

Перечень видов разрешенного использования образуемых земельных участков представлены в таблице № 4.

Таблица 4

| Условный номер земельного участка | Вид разрешенного использования земельных участков |
| --- | --- |
| :ЗУ1 | Улично-дорожная сеть (код 12.0.1) |
| :ЗУ2 | Общественное питание (код 4.6) |
| :ЗУ3 | Улично-дорожная сеть (код 12.0.1) |

2.5. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ, образуемых и (или) изменяемых лесных участков).

В границах проектирования отсутствуют границы лесничеств, участки лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.

2.6. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с Градостроительным Кодексом для территориальных зон.

Перечень координат характерных точек границ территории представлен в таблице № 5.

Таблица № 5

| Площадь – 96863 м2 |
| --- |
| № | X | Y |
| 1 | 3 541 107.55 | 926 161.79 |
| 2 | 3 541 127.73 | 926 144.48 |
| 3 | 3 541 148.18 | 926 130.13 |
| 4 | 3 541 201.75 | 926 098.15 |
| 5 | 3 541 223.35 | 926 080.4 |
| 6 | 3 541 247.29 | 926 057.41 |
| 7 | 3 541 282.12 | 926 011.31 |
| 8 | 3 541 292.06 | 925 994.52 |
| 9 | 3 541 305.52 | 925 964.27 |
| 10 | 3 541 313.14 | 925 943.57 |
| 11 | 3 541 319.17 | 925 918.96 |
| 12 | 3 541 354.53 | 925 661.24 |
| 13 | 3 541 353.07 | 925 660.93 |
| 14 | 3 541 379.01 | 925 468.33 |
| 15 | 3 541 373.44 | 925 466.95 |
| 16 | 3 541 349.38 | 925 462.27 |
| 17 | 3 541 357.15 | 925 265.06 |
| 18 | 3 541 294.16 | 925 351.98 |
| 19 | 3 541 291.88 | 925 355.76 |
| 20 | 3 541 278.39 | 925 378.19 |
| 21 | 3 541 258.65 | 925 418.13 |
| 22 | 3 541 238.23 | 925 474.85 |
| 23 | 3 541 234.35 | 925 497.11 |
| 24 | 3 541 185.9 | 925 873.48 |
| 25 | 3 541 173.62 | 925 981.1 |
| 26 | 3 541 173.14 | 925 984.84 |
| 27 | 3 541 164.99 | 926 043.09 |
| 28 | 3 541 133.35 | 926 125.51 |
| 1 | 3 541 107.55 | 926 161.79 |

Чертеж межевания территории