## Меры безопасности при очистке крыш от снега и льда

К выполнению работ на крыше допускаются работники, прошедшие обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в установленном порядке.
	На проведение работ на крыше составляют наряд - допуск на подготовку и проведение работ, установленной формы. В наряде - допуске указываются: фамилия и должность ответственного за организацию и безопасное проведение работ (руководитель работ); состав бригады; место, условия и содержание работ, которые необходимо провести; необходимые защитные средства; спасательное снаряжение; а также особые меры безопасности.

Бригада для работы на крыше должна быть снабжена следующим инвентарем:

Для безопасной уборки крыши все работы должны проводиться в дневное время. В случае необходимости проведения этих работ в темное время суток место работы должно быть хорошо освещено.

Требования безопасности до начала работы:

До начала производства работ по очистке кровель от снега и наледи руководитель работ обязан:

- провести целевой инструктаж по безопасным методам работы членам бригады;

- проверить готовность бригады к производству работ (физическое состояние рабочих, спецодежду; наличие индивидуальных защитных и страховочных средств; наличие необходимого инструмента и его исправность);

- проверить техническое состояние стропил, обрешетки, парапетной решетки с целью установления их исправности и прочности; надежность закрепления страховочных веревок; лестниц или стремянок около слуховых окон;  водосточных труб, воронок, выступающих частей на фасаде зданий. При обнаружении неисправностей перечисленных элементов принять меры по их ремонту до производства работ по очистке кровли.

- оградить тротуар и проезжую часть на ширину возможного падения снега и льда с трех сторон инвентарными решетками (щитами), сигнальной лентой или веревкой с красными флажками, подвешиваемой на специальных стойках. Ширина ограждаемой части при высоте зданий до 20 м должна быть не менее 6 м, при высоте до 40 м - не менее 10 м., при высоте более 40 м ширина ограждаемой части должна быть увеличена;

- оградить электросеть и электрооборудование, которое находится на расстоянии 2,5 м и ближе к месту проведения работ;

- запереть изнутри дверные проемы, лестничные клетки, арки, ворота выходящие в сторону очищаемого от снега ската крыши, или  выставить дежурных для предупреждения людей об опасности.

- расставить на тротуаре дежурных для обеспечения безопасности случайных прохожих. Дежурных расставляют с внешней стороны ограждения на расстоянии не более 1м от него. Дежурные в обязательном порядке должны быть обеспечены сигнальными жилетами, защитными касками и свистками.

Требования безопасности во время работы:

- подниматься на крышу и спускаться только по лестничным маршам и оборудованным для подъема на крышу лестницам;

- закрепить переносные стремянки (трапы) за конек крыши крюками;

- закрепить средства индивидуальной защиты от падения с высоты за прочные конструктивные элементы зданий или за специальные скобы, устроенные на крыше, или монтажные петли железобетонных плит;

- при складировании на крыше здания материала и инструмента принять меры, исключающие их падение, скольжение по скату крыши или сдувание ветром;

- сброс снега и наледи начинать только по свистку руководителя работ. Первые сбросы являются пробными для определения правильности установки ограждения опасной зоны;

- снятие ледяных сосулек с краев крыши здания и у водосточных труб производить только специальным приспособлением (крючком);

- очистку от снега следует производить только деревянными или пластмассовыми лопатами;

- сбрасывание снега с кровли должно производиться одновременно с обоих скатов крыши, начиная от конька к карнизу равномерно, не допуская перегрузки от снега отдельных участков (стропил или ферм);

- сброшенный на землю снег должен перемещаться в прилотковую полосу, а на широких тротуарах формироваться в валы.

Запрещается:

-	использовать для подъема на крышу и спуска пожарные лестницы;

-	работать без поясов и страховочных веревок, а также без валяной обуви;

-	применять страховочные пояса без наплечных ремней;

-	закреплять средства индивидуальной защиты от падения с высоты (привязываться) за оголовки дымовых труб, траверзы телефонной и радиотрансляционной сетей;

-	применять стальные лопаты и ломы для очистки снега и сколки наледи с кровли;

-  	касаться электропроводов, телевизионных антенн, световых реклам и других электрических установок, которые могут вызвать поражение электротоком;

- 	свешиваться с крыши при выполнении работы;

- 	сбрасывать снег и лед в воронки и водосточные трубы, на электрические и телефонные провода.

Требования безопасности после работы:

- проверить состояние кровли, выступающих элементов здания, световых реклам, вывесок, электрических и телефонных проводов, телевизионных антенн и при выявлении нарушений принять меры по их устранению;

- в случае выявления аварийного состояния балконов, лоджий, эркеров, козырьков и других выступающих элементов фасада здания, следует немедленно установить временные крепления, оградить участок под аварийной конструкцией и запретить выход на балконы, лоджии, эркеры, козырьки;

- произвести наружный осмотр индивидуальных защитных и страховочных средств и при выявлении нарушений принять меры по их устранению или замене;

- просушить индивидуальных защитных и страховочных средств.

Будьте внимательны и осторожны!

Неквалифицированный подход к уборке кровли  может создать угрозу жизни и здоровью работников и  людей, оказавшихся в зоне производства работ.

# Text boxes

Работы по очистке крыш зданий от снега и льда относятся к работам повышенной опасности, так как работающие на них люди могут подвергаться воздействию ряда опасных и вредных производственных факторов:

- расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли;

- пониженная температура поверхностей оборудования;

- аварийные конструкции зданий и помещений;

- падающие предметы и инструменты;

- опасность поражения электрическим током.

- оградительными (предупредительными и запрещающими) переносными знаками;

- переносными лестницами, стремянками, трапами с поперечными планками;

- испытанными и проверенными предохранительными поясами со страховочным канатом (страховочной веревкой);

- специальными приспособлениями для уборки снега: скребками,  крюками, толкателями (раздвигами), деревянными или пластмассовыми лопатами.

До начала работ необходимо оградить место работы и обозначить предупредительными знаками и световыми сигналами: